УДК 515.2

ГРАФОАНАЛІТИЧНЕ Конструювання простої дуги РАЦІОНАЛЬНОЇ кривої 4-го порядкУ в чотирьохвимірному просторі

Сарнацька К.В., к.т.н., Йож В.В., студент ЕАФ

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Конструювання кривих базується на геометричному понятті кривої, яке має певні переваги над алгебраїчним поняттям.

В роботі показаний спосіб зображення простої дуги раціональної кривої 4-го порядку в чотирьохвимірному просторі і показаний спосіб конструювання кривої за точками з використанням дотичних прямих в крайніх точках простої дуги.

Запишемо рівняння к4п (кривої 4-го порядку) в чотирьохвимірному просторі у векторному параметричному вигляді:

,			(1)

де r1 – радіуси-вектори каркасних точок і (0…4);

а1 – коефіцієнти в каркасних точках;

t – змінний параметр.

За просту дугу кривої приймаємо частину кривої із значенням 0t∞. Тоді каркасні точки 0 (t=0), 4 (t =∞) будуть граничними точками простої дуги кривої. В граничних точках 0, 4 задані дотичні прямі 0-1, 4-3 (а також стичні площини 0-1-2, 4-3-2 і стичні гіперплощини 0-1-2-3, 4-3-2-1) відповідно.

Як приклад приймаємо просту дугу із наступним значення каркасних точок і коефіцієнтів в них:

0(0, 0, 100, 0); 1 (0, 0, 100, -100); 2 (0, 100, 0, 0); 3 (100, 0, 0, 0); 4 (0, 0, 0, 0);

а0 = а1 = а2 = а3 = а4 = 1 (рис. 1)

Для даного прикладу рівняння к4п буде мати вигляд:

Задаємось різними значеннями змінного параметра в межах простої дуги 0t∞. Значення параметрів можна прийняти відповідно: t=0; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 3; 5.

Висновок.

Таким чином, проведені дослідження К4П можуть служити наочним зображенням при конструюванні кривої з виводом кривої на екран.

Запропонований спосіб є найбільш загальним і довершеним серед всіх існуючих.

Література

1. Надолинный В.А. Аналитические методы конструирования поверхности. Киев, КПИ, 1981.

2. Сарнацкая Е.В. Графоаналитическое конструирование рациональных многообразий применительно к решению многопараметрических задач технологии: Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. – К., 1986.

# Text boxes

0=4

0

3

2

1

X2

X1

X3

X4