ЛАБОРАТОРНА РОБОТА  № 2

ПРОЕКЦІЮВАННЯ КОЛА.

МЕТА РОБОТИ – побудувати проекції кола, яке знаходиться в площині задану трикутником АВС і описано навколо нього. Координати точок А, В, С взяти відповідно варіантів в додатку до лабораторної роботи.

УМОВА ЗАВДАННЯ – на форматі А3 побудувати фронтальну та горизонтальну проекції трикутника АВС.  Виконати перетворення площини трикутника для отримання натуральної величини діаметра описаного навколо нього кола. Спряжені діаметри кола спроеціювати в осі еліпсів на фронтальну та горизонтальну проекції трикутника АВС.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ:

- За варіантами координат точок А, В, С побудувати горизонтальну та фронтальну проекції трикутника АВС.

- Побудувати горизонталь та фронталь в площині трикутника АВС. Використати ортогональний режим та об’єктні прив’язки. Кресленик виконати пошарово.

- Виконати перетворення площини трикутника в проекціююче положення двічі (за допомогою горизонталі та фронталі).

- Побудувати натуральну величину трикутника.

- Описати коло навколо натуральної величини трикутника АВС. Побудувати два спряжених діаметра.

- Перенести спряжені діаметри, як осі еліпсів на горизонтальну та фронтальну площини.

- Використати команду ELLIPS для ознайомлення з різними опціями побудови еліпса.

ЗАПИТИННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

- Відмітити 5 діаметрів на площинах П1, П2, П4, П5, П6.

- Позначити прямі кути з горизонталлю та фронталлю при побудові осей Х1 та Х2.

- Позначити однакові координати при замінах площин проекцій спеціальними позначками.

- Позначити літерами або цифрами спряжені діаметри та осі еліпсів на всіх п’яти площинах проекцій.

- Позначити прямі кути між осями еліпсів.