Вправи для побудови тривимірної моделі за допомогою команд LOFT

Завдання:

- Побудувати тривимірну модель.

- Виконати компоновку креслення за його тривимірною моделлю.

Етапи розв’язування  першого завдання:

- Підготовчий етап.

Досліджуємо деталь,уявно розчленовуючи її на прості складові геометричні форми (форми, які можна побудувати за допомогою однієї команди), та в залежності від них обираємо спосіб побудови.

- Етап побудови примітивів базової частини моделі.

- Етап редагування геометрії базової частини.

- Зберігаємо креслення.

Етапи розв’язування  другого завдання:

- Підготовчий етап.

Вибираємо головний вигляд. Встановлюємо поточну систему координат таким чином, щоб площина XY збігалась з площиною головного вигляду.

- Етап побудови компоновки креслення.

- Етап оформлення креслення.

Провести осі симетрії та нанести розміри. Вставляємо у креслення основний напис.

- Зберігаємо креслення.

Вправи.

| № варіанта | n | a | α1 | α2 | α3 | α4 | α5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 35 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
| 5 | 30 | 30 | 90 | 180 | 270 | 360 | 90 |
| 9 | 35 | 40 | 180 | 360 | 180 | 360 | 180 |
| 13 | 20 | 30 | 30 | 60 | 120 | 150 | 180 |
| 16 | 40 | 35 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |

Промежуточные сечения уточнить после построения.

| № варіанта | R1 | R2 | R3 | a | b | c | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 65 | 55 | 30 | 10 | 8 | 31 | 26 | 8 |
| 6 | 62 | 52 | 33 | 8 | 6 | 28 | 23 | 6 |
| 10 | 67 | 60 | 49 | 9 | 9 | 32 | 28 | 9 |
| 14 | 70 | 62 | 51 | 12 | 10 | 34 | 30 | 11 |

Промежуточные сечения уточнить после построения. Шкив с изогнутыми спицами.

| № варианта | D | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 800 | 784 | 70 |
| 7 | 850 | 830 | 75 |
| 11 | 830 | 814 | 72 |
| 15 | 820 | 800 | 72 |

| № варианта | D | d | a | H | H1 | h | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 40 | 25 | 10 | 37 | 25 | 5 | 30 |
| 8 | 40 | 25 | 10 | 37 | 22 | 4 | 25 |
| 12 | 35 | 25 | 10 | 30 | 22 | 4 | 20 |
| 16 | 30 | 20 | 8 | 30 | 20 | 4 | 25 |